## Slide 1: ユニバーサルデザインを考える Universal Design

## Slide 2: 今日の授業のめあて
１）ユニバーサルデザインについて知る
２）デフスペースについて知る
３）これから必要となるユニバーサルデザイン及び
デフスペースについて，考える

## Slide 3: ＵＤクイズ（例）
シャンプーはどっち？？

## Slide 4: ユニバーサルデザインとは
Universal Design
「ユニバーサル＝万人の／普遍的な」という言葉が示すように
ユニバーサルデザイン⇒「全ての人のためのデザイン」
・年齢や性別の差異
・人種，国籍，文化，言語の違い
・能力，身体的特徴，障害を問わず

## Slide 5: バリアフリーとは
Barrier Free
高齢者や障害者が，社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害，精神的な障壁を取り除くための施策，もしくは具体的に取り除いた事物及び状態
建物の段差を取り除くことなど
⇒バリアフリー
設備やシステムが広く対応可能であること
⇒アクセシビリティ

## Slide 6: BFとUDの違い
バリアフリー（BF）とは
⇒ある物を壊して，作り直すこと
ユニバーサルデザイン（UD）とは
⇒最初から必要な機能を備えた物を作ること
誰にでも伝えやすい，伝わる方法は何かを考える
国際ユニバーサルデザイン協議会（ＩＡＵＤ）による定義

## Slide 7: ＵＤの７原則 （1980年代にアメリカのロナルド・メイス博士が提唱）
 | さまざまな心や体をもつ私たち一人ひとりにとって、 誰もができる限り使えるように配慮されていますか。
 | 自分に合った使い方やペースで使えますか。 暗い、騒がしいなどさまざまな環境での使用が考慮されていますか。
 | 複雑すぎず、意味や使い方がすぐ分かるように考えられていますか。
 | 複数の伝達手段がありますか。 伝えるべき情報は分かりやすく整理されていますか。
 | 危険に気が付くようになっていますか。 誤った使い方をしても事故を防ぎ、再び元の状態に戻れるよう 工夫されていますか。
 | さまざまな体格の人が、楽な姿勢かつ楽な力で 使うことができますか。
 | さまざまな体格の人が、楽に使える大きさや広さに 配慮されていますか。
JALユニバーサルデザインへの取り組みより引用
https://www.jal.com/ja/ud/index.html

## Slide 8: 身の回りにあるＵＤ

## Slide 9: 羽田空港におけるＵＤ（国際線旅客ターミナルの事例）
わかりやすいゾーニングと旅客導線計画
＜施設・設備の面＞
直進性が高く，階層移動が少ない
床の配色
エレベーターの誘導サイン
案内ボードの工夫
照明はＬＥＤを選択
筑波技術大学 佐藤正幸先生（2015）の講義資料より引用

## Slide 10: ＪＡＬの取組
JALユニバーサルデザインへの取り組みより引用
https://www.jal.com/ja/ud/index.html

## Slide 11: 羽田空港におけるＵＤ（国際線旅客ターミナルの事例）
コンシェルジュ等のスタッフ対応の充実
＜人的対応の充実＞
案内カウンターにサービス介助士の配置
介助サービスの充実
手話通訳サービスの運用
筑波技術大学 佐藤正幸先生（2015）の講義資料より引用

## Slide 12
JALユニバーサルデザインへの取り組みより引用
https://www.jal.com/ja/ud/index.html

## Slide 13: ピクトグラムとは
Pictogram/Pictofraph
「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ，何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の一つ
基本的には国によって異なるが，国際的に統一されたものもある

## Slide 14: デフスペースとは
Deaf Space
特定の方法により構築した，ろう者にフィットした環境を指す。
（ろう者の身体的感覚に合わせた空間デザインの総称）
例：家具の配置，壁の排除，照明の選択，通路の幅，鏡の設置，ブラインドの設置等，
目の負担を最小限にし，コミュニケーションの条件を最適化することを目的とする。
ギャロデット大学/キャンパス設計/デフスペースより引用
http://www.gallaudet.edu/campus_design/deafspace.html

## Slide 15: ロチェスター工科大学及びギャロデット大学の場合
間接光により，目に優しく，手話を見やすくしている
壁の色が，人の肌とどうかしないようにすることで
手話を見やすくしている
米国東部研修 報告書資料より引用
階段や食堂での
鏡の利用（例）

## Slide 16
机の並び方が円形。また，設備そのものが円や曲線を描いたものが多い

## Slide 17
吹き抜けが多く，違う階の者ともコミュニケーションをとることが可能
壁の工夫。ガラスを多く使用することで，壁越しでも会話が可能

## Slide 18
筑波技術大学におけるＵＤやＤＳ
筑波技術大学，聴覚障害者への情報保障環境より引用
http://www.tsukuba-tech.ac.jp/department/it/amakubo_environment.html
and more･･･

## Slide 19: 自校におけるデフスペース（DS）とは
ろう者の立場に立って，工夫された作りはどこか
自校に必要なデフスペースは何か
どのような空間，環境が今後必要か
どのような施設・設備が望ましいか
望ましい環境実現のために
自分たちができることは何だろうか

## Slide 20: 住むなら，どっち？？

## Slide 21: デフスペースを作ろう
どんな家具をどこに配置するか
考えてみましょう！！
例：12畳のリビング

## Slide 22: これからのＵＤ，ＤＳを考えよう
一人暮らしをするときに，必要な環境は何か
公共交通機関に必要な環境は何か
高校，大学などにおいて必要な環境は何か
改善，見直しが必要な身近なものは何か
現状における不便さに目を向けてみよう
自分だけではなく，全ての人が利用しやすい環境とは何か

## Slide 23: 作成：宮町 悦信（2015年） 編集：筑波技術大学ろう者学教育コンテンツ開発取組